Краткая инструкция Icom IC-V89/U89

1. Подготовка к работе.

Установка и зарядка аккумулятора.

Аккумуляторы, поставляемые в комплекте, имеют минимальный  заряд или полностью разряжены(это связано со сроками поставки от производителя до покупателя, иногда период может составлять около двух месяцев).для заряда аккумулятора необходимо установить его в поставляемое в комплекте зарядное устройство. Время первой непрерывной зарядки аккумулятора составляет 10 часов.

Установка антенны.

Подсоедините поставляемую в комплекте антенну к разъёму в верхней части радиостанции, запрещается использование антенн не согласованных по КСВ.

Установка клипсы поясного крепления.

Установите клипсу поясного крепления на аккумулятор, как показано на рисунке.

Установка гарнитуры или тангенты (поставляются отдельно).

Гарнитура или тангента подключаются к разъёмам с правой стороны радиостанции. Внимание: подключение и отключение гарнитуры или тангенты производится только при выключенном питании радиостанции (аккумулятор отсоединять не нужно).

2. Органы управления.

- Регулятор включения/выключения радиостанции и регулировка уровня громкости.

- Антенна.

- ЖКИ дисплей.

- Динамик.

- Микрофон.

- Индикатор.

- Кнопка вверх.

- Кнопка вниз.

- Клавиатура.

- Место крепления кистевого ремня.

- Защёлка фиксатора аккумулятора.

- Клипса поясного крепления.

- Аккумулятор.

- Кнопка тонального вызова.

- Кнопка РТТ.

- Кнопка принудительного открытия шумоподавителя.

- Гнездо подключения гарнитуры или тангенты.

| F | Вход радиостанции в сервисный режим/завершение операции |
| --- | --- |
|  | Индикатор блокировки клавиатуры |
| + | Репитерный сдвиг частоты «вверх» |
| - | Репитерный сдвиг частоты «вниз» |
|  | Звуковой вызов |
|  | Прием вызова 60 Гц |
|  | Индикатор активации DCS кодов |
|  | Индикатор активации CTCSS кодов |
| TX | Передача |
|  | Сканирование каналов |
|  | Группа (групповой вызов) |
|  | VOX |
| RX | Прием (уровень приема) |
| AO | FM радиоприемник |
| L | Минимальная мощность |
| M | Средняя мощность |
| MR | Индикация номера канала |

3. Функции и операции.

Включение радиостанции.

Поверните регулятор 1 по часовой стрелке для включения радиостанции, для выключения радиостанции поверните регулятор 1 против часовой стрелки до щелчка.

Громкость.

Регулятором 1 установите необходимый уровень громкости.

Индикация частоты

Нажмите кнопку #V/M и включите радиостанцию. Радиостанция переключится в частотный режим работы. Нажав еще раз кнопку #V/M перейдете в канальный режим.

Переход в меню программирования

Нажмите кнопку F, на дисплее появится иконка F, нажмите кнопку 9set для входа в меню радиостанции.

Включение/выключение FM радио

1. Нажмите кнопку F, на дисплее появится иконка F, нажмите кнопку MONI для включения FM приемника.

Настройка частоты кнопками ▲ и ▼.

2. Отключения режима – кнопкой PTT или повторение п.1.

Шумоподавитель.

Шумоподавитель позволяет отсекать неполезный сигнал помех радиоэфира. Для установки уровня срабатывания шумоподавителя нажмите кнопку F , а затем кнопку 1 SQL, ну дисплее отобразится установленный уровень шумоподавителя.

Кнопками ▲ и ▼ установите необходимый уровень, для этого нажмите кнопку ▼ до появления помех эфира, затем нажимайте кнопку ▲ до тех пор, пока шумы не прекратятся, это и будет идеальным соотношением сигнал/шум.

Полностью закрывать шумоподавитель не рекомендуется, так как понизится чувствительность приёмника.

Функция «Авария»

При нажатии на оранжевую кнопку в верхней части радиостанции более 1,5 секунд, радиостанция автоматически переходит в режим передачи. Выход из режима – нажатие кнопки PTT.

Групповой вызов

При нажатии на оранжевую кнопку в верхней части радиостанции и одновременном включении радиостанции, радиостанция автоматически переходит в режим передачи группового вызова с звуковой частотой 60 Гц. Вызов длится 4 секунды. Выход из режима – нажатие кнопки PTT.

Блокировка клавиатуры.

Нажмите кнопку «*  » более 2 секунд клавиатура будет заблокирована.

Разблокировка – повторение этой процедуры.

Операции и установки в меню радиостанции

Все установки в меню производятся нажатием кнопки F и кнопок 1….9, *,кнопок ▲ и ▼.

3.1. Регулировка шумоподавителя F+1

Шумоподавитель позволяет отсекать неполезный сигнал помех радиоэфира. Для установки уровня срабатывания шумоподавителя нажмите кнопку F , а затем кнопку 1 SQL, ну дисплее отобразится установленный уровень шумоподавителя.

Кнопками ▲ и ▼ установите необходимый уровень, для этого нажмите кнопку ▼ до появления помех эфира, затем нажимайте кнопку ▲ до тех пор, пока шумы не прекратятся, это и будет идеальным соотношением сигнал/шум.

Полностью закрывать шумоподавитель не рекомендуется, так как понизится чувствительность приёмника.

3.2. Функция VOX (система активации передачи голосом) F+2

Нажмите последовательно кнопки F и 2 VOX.

3.3. Установка реверсной частоты F+3

Нажмите последовательно кнопки F и 3 REV. Реверсная частота включится или выключится. Индикация включения режима – появления иконки DV на дисплее

3.4. Установка шага изменения частоты F+4

Нажмите последовательно кнопки F и 4 STEP.

Кнопками ▲ и ▼ выберите шаг настройки частоты 5/10/12.5/25/30/50 кГц. Выход из режима установки – кратковременное нажатие кнопки F.

3.5. Реверс (репитерный сдвиг) F+5

Нажмите последовательно кнопки F и 5 DUP. На дисплее отобразится +, повторная процедура -.

Частота передачи будет отличаться от частоты приёма на величину указанную в установках.

3.6. Сканирование F+6

Для запуска сканирования нажмите последовательно кнопки F и «6 SCAN». С помощью кнопок ▲ и ▼ выберите направление сканирования вверх или вниз. При обнаружении нужного сигнала, для фиксации частоты нажмите РТТ.

В канальном режиме сканируются каналы, в режиме VFO – сканируется частоты с установленным предварительно шагом.

3.7. Активация DCS/CTCSS кодов на частоте приема F+7

a) Нажмите последовательно кнопки F и 7 Е.T для входа в подменю установки кодов.

b) Кнопкой *   выберете варианты кодирования:

Нет кодирования   кодирование суб-тоном   кодирование цифровым кодом   нет кодирования

OFF       ----------(       CTCSS    --------------(        DCSN                ---------------(  OFF

Таблица тональных кодов (номера соответствуют номеру кода в ЛПД рациях)

| № | Гц | № | Гц | № | Гц | № | Гц | № | Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 67.0 | 10 | 94.8 | 20 | 131.8 |  | 171,3 | 32 | 203.5 |
|  | 69,3 | 11 | 97.4 | 21 | 136.5 | 28 | 173.8 |  | 206,5 |
| 2 | 71.9 | 12 | 100.0 | 22 | 141.3 |  | 177,3 | 33 | 210.7 |
| 3 | 74.4 | 13 | 103.5 | 23 | 146.2 | 29 | 179.9 | 34 | 218.1 |
| 4 | 77.0 | 14 | 107.2 | 24 | 151.4 |  | 183,5 | 35 | 225.7 |
| 5 | 79.7 | 15 | 110.9 | 25 | 156.7 | 30 | 186.2 |  | 299,1 |
| 6 | 82.5 | 16 | 114.8 |  | 159,8 |  | 189,9 | 36 | 233.6 |
| 7 | 85.4 | 17 | 118.8 | 26 | 162.2 | 31 | 192.8 | 37 | 241.8 |
| 8 | 88.5 | 18 | 123.0 |  | 165,5 |  | 196,6 | 38 | 250.3 |
| 9 | 91.5 | 19 | 127.3 | 27 | 167.9 |  | 199,5 |  | 254,1 |

Таблица цифровых кодов

c) Кнопкой *   выберете варианты кодирования DCS

DCS N   -----(  DCS I

d) Кнопками ▲ и ▼выберете нужный код

e) Выход из режима установки – кратковременное нажатие кнопки F

3.8. Активация DCS/CTCSS кодов на частоте передачи F+8

a) Нажмите последовательно кнопки F и 8 T.T для входа в подменю установки кодов.

b) Кнопкой *   выберете варианты кодирования:

Нет кодирования   кодирование суб-тоном   кодирование цифровым кодом   нет кодирования

OFF       ----------(       CTCSS    --------------(        DCSN                ---------------(  OFF

c) Кнопкой *   выберете варианты кодирования DCS

DCS N   -----(  DCS I

d) Кнопками ▲ и ▼выберете нужный код,

e) Выход из режима установки – кратковременное нажатие кнопки F

3.9. Функция BEEP (звуковое подтверждение нажатия кнопок) F+9

Нажмите последовательно кнопки F и 9 SET. Режим включится. Выключение – повторное нажатие этих кнопок.

3.10. Выбор рабочей группы F+0

a) Нажмите последовательно кнопки F и 0. Режим выбора рабочей группы включится.

b) Кнопками ▲ и ▼выберете нужную рабочую группу, Группы от А до J, не более 10 рабочих групп.

c) Выход из режима установки – кратковременное нажатие кнопки F

3.11. Выбор мощности передатчика HI/LO F+#

a) Нажмите последовательно кнопки F и # V/M. Изменится вых. мощность, появится на дисплее иконка L

b) Повторное нажатие измнит уровень мощности передатчика: HI – 5 Вт, LO – 1 Вт.

3.12. Выбор нужного рабочего канала

Нажмите, и удерживая кнопку #V/M, включите радиостанцию, если ранее были установлены каналы памяти, то на дисплее высветится номер канала от СН 001 до СН 199, кнопками ▲ и ▼ выберите нужный рабочий канал.

Для возврата из канального режима в частотный снова нажмите, и удерживая кнопку #V/M, включите радиостанцию.

Для перехода в канальный режим во время работы в частотном режиме нажмите кнопку #V/M, на дисплее отобразится номер канала от 01 до 199.

Удаление каналов памяти

3.13. Удаление каналов памяти.

Для удаления канала памяти в режиме одновременного отображения частоты и номера канала:

- выключите радиостанцию.

- удерживая кнопку «*   » включите радиостанцию, на дисплее высветится надпись « __ DEL».

- кнопками ▲ и ▼ выберите нужный рабочий канал.

- нажмите «F» для удаления выбранного канала.

FM Радиоприемник

3.14.Включение, выключение FM радиоприемника

Нажмите кнопку F, на дисплее появится иконка F, нажмите кнопку MONI для включения FM приемника.

Настройка частоты кнопками ▲ и ▼. Шаг перестройки каналов 50 КГц.

5. Технические характеристики.

| Основные Рабочая частота | 136-174/400-470 МГц (V89/U89) |
| --- | --- |
| Диапазон температур | -20 +60 С |
| Шаг частоты | 5/10/12,5/25/30/50 КГц |
| Аккумулятор | 7,4 В, Литии-ионный (1500 mah) |
| Каналы памяти | 199 |
| Сопротивление антенны | 50 Ом |
| Габариты | 93х50х23,5 мм |
| Вес | 230 г. |
| Приёмник Чувствительность | 0,20 мкВ |
| Мощность audio | 400 мВт |
| Потребление тока на приём | 140 мА |
| Потребление тока в дежурном режиме | 20 мА |
| Передатчик Мощность | 5 Вт/1 Вт |
| Тип модуляции | 16KOF3E FM |
| Девиация частоты | +/- 5 кГц |
| Паразитные излучения | - 60 dB |
| Потребление тока при передаче | HI 1,5 A / LO 0,8 А |

Схема подключения гарнитуры/тангенты.

# Text boxes

17

2

3

4

5

12

11

10

6

14

15

16

1